安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

BONDERITE C-AK 212 ALKALINE CLEANER又名  RIDOLINE 212

安全技术说明书编号 :  311468

V001.2

30KG

修订: 21.08.2012

发布日期: 08.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE C-AK 212 ALKALINE CLEANER又名  RIDOLINE 212 30KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

21.08.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

生殖毒性

皮肤刺激

危险类别

第1B类

第2类

接触途径

皮肤接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H360可能对生育能力或胎儿造成伤害。

H315对皮肤有刺激。

MSDS-No.:311468

V001.2

BONDERITE C-AK 212 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 212 30KG

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403存放在通风良好的地方。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

硼酸

含量

GHS分类

1-  10%

生殖毒性1B

10043-35-3

H360FD

Potassium carbonate

584-08-7

1-  10%

1-   5%

1-  10%O

皮肤刺激2;经皮

H315

严重眼刺激2

H319

特定目标器官毒性－单次接触3;吸入

H335

氢氧化钾

皮肤腐蚀1A

H314

急性毒性4

H302

1310-58-3

金属腐蚀剂1

H290

乙氧基椰油烷基胺

急性毒性4;经口

H302

61791-14-8

严重眼刺激2

H319

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

如吸入，立即将患者转移到新鲜空气处。

寻求医生帮助。

食入：

如食入物料，立即联系毒物控制中心或就医。

禁止催吐。

不要给无意识的人喂食任何东西。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

有毒的和刺激性的蒸气。

MSDS-No.:311468

V001.2

BONDERITE C-AK 212 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 212 30KG

第 3页共    7页

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

消防员必需佩戴带正压的自给式呼吸设备(SCBA)。

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

隔离泄漏区域。疏散无关人员。

穿戴合适的个人防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

泄漏的产品有发滑的危险。

用液体吸附型物料（砂土）吸收。

用大量水冲走残留物。

储存于密闭容器中待废弃处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

仅在通风良好的场所使用。

避免吸入该产品的蒸气或雾。

操作处置时，不得饮食或抽烟。

操作后彻底清洗。

远离食品，饮料和动物饲料。

储存于密封的原装容器中。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

存储温度控制在10℃至  40℃。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

硼酸

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

无

6 mg/m3TWA

2 mg/m3TWA

无

无

Potassium carbonate

氢氧化钾

无

2 mg/m3MAC

无

无

无

无

2 mg/m3TWA

无

乙氧基椰油烷基胺

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

护目镜

身体防护：

围裙。

防护靴。

手防护：

戴防渗透手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

MSDS-No.:311468

V001.2

BONDERITE C-AK 212 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 212 30KG

第 4页共    7页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

液体

9,9

外观：

浅黄色

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 99°C  (> 210.2°F)

> 93°C  (> 199.4°F)

可溶的 (溶剂:水)

1,1 - 1,2 g/cm3

不适用

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

远离禁配物贮存。

避免接触的条件：

禁配物：

与强碱反应。

分解产物：

燃烧时可能释放出刺激性的和有毒的气体或烟雾。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

食入有害

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

硼酸

LD50

LD50

> 4.000 mg/kg

10043-35-3

氢氧化钾

388 mg/kg

经口

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  425

1310-58-3

（急性经口毒性：上下增减

剂量法）

乙氧基椰油烷基胺

LD50

LD50

1.500 mg/kg

1.000 mg/kg

经口

经口

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

61791-14-8

准则

401

（急性经口毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  401

（急性经口毒性）

MSDS-No.:311468

V001.2

BONDERITE C-AK 212 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 212 30KG

第 5页共    7页

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氢氧化钾

1310-58-3

腐蚀性

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

乙氧基椰油烷基胺

无刺激性

2 h

家兔

61791-14-8

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

硼酸

非致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

世界经济合作与发展组织

10043-35-3

准则 406（皮肤致敏）

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

主要为无机产品。生物降解信息只与有机成分有相关性。

生物累积潜力：

无资料。

MSDS-No.:311468

V001.2

BONDERITE C-AK 212 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 212 30KG

第 6页共    7页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

LC50

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

硼酸

81 mg/l

545 mg/l

鱼类

96 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

10043-35-3

硼酸

EC50

Daphnia

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

202

10043-35-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

硼酸

EC50

LC50

195 mg/l

200 mg/l

Algae

96 h

72 h

栅藻（被称为绿藻）

10043-35-3

Potassium carbonate

584-08-7

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

Potassium carbonate

584-08-7

EC50

EC50

LC50

EC50

265 mg/l

137 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

Potassium carbonate

584-08-7

5 d

底栖硅藻菱形藻

（藻类，生长抑

制试验）

氢氧化钾

28,6 mg/l

> 100 mg/l

鱼类

24 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

1310-58-3

（鱼类,急性毒性

试验）

氢氧化钾

Daphnia

蚤属

世界经济合作与

发展组织准则

202

1310-58-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

乙氧基椰油烷基胺

61791-14-8

LC50

EC50

6,4 mg/l

27 mg/l

鱼类

48 h

24 h

高体雅罗鱼

大型蚤

乙氧基椰油烷基胺

61791-14-8

Daphnia

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

乙氧基椰油烷基胺

61791-14-8

快速生物降解性

> 60 %

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

1,24

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

乙氧基椰油烷基胺

61791-14-8

世界经济合作与发展组织

准则  107

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

MSDS-No.:311468

V001.2

BONDERITE C-AK 212 ALKALINE CLEANER又名

RIDOLINE 212 30KG

第 7页共    7页

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

污染包装处置：

需根据国家法规处置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

08.10.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H290可能腐蚀金属。

H302吞咽有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H315对皮肤有刺激。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H360FD可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害