安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

BONDERITE C-IC 8242 (CN) BULK

安全技术说明书编号 :  507830

V001.0

修订: 16.05.2014

发布日期: 28.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE C-IC 8242 (CN) BULK

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

16.05.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼刺激

危险类别

第2类

接触途径

眼睛接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

防范说明（预防）：

防范说明（响应）：

P264处理后要彻底洗手

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

-根据GHS，无信息。

-根据GHS，无信息。

修订:507830

V001.0

BONDERITE C-IC 8242 (CN) BULK

第 2页共    7页

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

柠檬酸

10-  30%

严重眼刺激2

77-92-9

H319

2-丁氧基乙醇

111-76-2

1-   5%

急性毒性4;吸入

H332

急性毒性4;皮肤

H312

急性毒性4;口服

H302

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

如果刺激反应持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量水冲洗并征求医生意见。

如吸入本品的蒸气或雾，将患者移至新鲜空气处。如症状发展或持续，就医。

食入：

立即就医。

禁止催吐。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

本品分解后，能释放出一氧化碳、二氧化碳以及低分子的烃类。

使用适合于周围物质的灭火剂。

灭火注意事项:

本品为水剂产品，不会燃烧。

穿全套防护服。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

在安全的前提下阻止进一步的泄漏。

清理时穿戴适当的防护设备和防护服。

用惰性物质吸附泄漏物。将物料铲入合适的容器中待废弃处置。

第七部分操作处置与储存

修订:507830

V001.0

BONDERITE C-IC 8242 (CN) BULK

第 3页共    7页

操作注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

仅在通风良好的场所使用。

操作后彻底清洗。

不得引入体内。

储存注意事项:

温度在5°C至40°C之间

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

柠檬酸

无

无

无

无

无

2-丁氧基乙醇

20 ppmTWA

工程控制：

通风的设置应能有效的去除和防止操作处置本品过程中任何蒸气/雾/烟气/粉尘的

积聚。

呼吸系统防护：

如果通风能力不能有效防止气溶胶、雾或蒸气的积聚，必须提供相应的NIOSH/MSHA

认可的呼吸防护。

眼睛防护：

身体防护：

戴安全眼镜，或化学护目镜（如果可能发生溅射）。

防化，防渗透手套。

手套应被测试以判定是否适合长期使用。

推荐穿戴防渗透的围裙和靴子。

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色至淡黄色

透明的

pH值：

2,0 - 2,4

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

1,12 g/cm3

无资料。

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

> 93°C  (> 199.4°F)

可溶的 (溶剂:水)

修订:507830

V001.0

BONDERITE C-IC 8242 (CN) BULK

第 4页共    7页

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

远离禁配物贮存。

避免接触的条件：

禁配物：

本品可能与强氧化剂反应。

本品可能与强碱发生反应。

分解产物：

本品分解后，能释放出一氧化碳、二氧化碳以及低分子的烃类。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

无资料。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

柠檬酸

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LD50

11.700 mg/kg

> 2.000 mg/kg

经口

经皮

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  401

77-92-9

（急性经口毒性）

2-丁氧基乙醇

LD50

1.746 mg/kg

经口

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  401

111-76-2

（急性经口毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

柠檬酸

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

轻微刺激性

刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  404

77-92-9

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

2-丁氧基乙醇

4 h

家兔

欧盟方法   B.4

（急性毒性：经皮刺激性/

腐蚀性）

111-76-2

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

柠檬酸

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

强烈刺激性

刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

77-92-9

（急性的眼部刺激或腐蚀）

世界经济合作与发展组织

准则  405

2-丁氧基乙醇

24 h

家兔

111-76-2

（急性的眼部刺激或腐蚀）

修订:507830

V001.0

BONDERITE C-IC 8242 (CN) BULK

第 5页共    7页

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

非致敏性

豚鼠最大

值试验

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

柠檬酸

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

<** Phrase language not

available: [ ZH ] HENK1

- 100000000003341 **>

77-92-9

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

2-丁氧基乙醇

阴性的

哺乳动物细胞基因

突变试验

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  476

111-76-2

（哺乳类动物细胞体外基因

突变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

NOAEL=0,121

42 or 90 days6

hours/day, 5

days/week

mg/l

2-丁氧基乙醇

NOAEL=>

mg/kg

69

口服：饮用  91 dcontinous

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  408

111-76-2

水

（啮齿类动物90天反复经口

毒性试验）

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

可能在水生环境中造成长期不利影响。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

修订:507830

V001.0

BONDERITE C-IC 8242 (CN) BULK

第 6页共    7页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

数值类型

LC50

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

高体雅罗鱼

大型蚤

测试方法

CAS-No.

77-92-9

77-92-9

77-92-9

柠檬酸

柠檬酸

柠檬酸

> 250 mg/l

275 mg/l

> 640 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

48 h

24 h

7 d

DIN 38412-15

EC50

EC50

四尾栅藻

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

2-丁氧基乙醇

LC50

EC50

EC50

> 1.000 mg/l

> 300 mg/l

> 900 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

48 h

24 h

7 d

高体雅罗鱼

大型蚤

DIN 38412-15

111-76-2

2-丁氧基乙醇

111-76-2

2-丁氧基乙醇

四尾栅藻

世界经济合作与

发展组织准则

201

111-76-2

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

柠檬酸

快速生物降解性

快速生物降解性

需氧的

需氧的

79 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

77-92-9

2-丁氧基乙醇

73 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

111-76-2

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

-1,72

0,81

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

柠檬酸

20°C

25°C

欧盟方法   A.8

(分配系数)

77-92-9

2-丁氧基乙醇

111-76-2

世界经济合作与发展组织

准则  107

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

修订:507830

V001.0

BONDERITE C-IC 8242 (CN) BULK

第 7页共    7页

基本信息：

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H312皮肤接触有害

H315造成皮肤刺激。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。