安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 11 页

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

安全技术说明书编号 :  427203

V001.3

修订: 21.01.2013

发布日期: 14.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

溶剂型粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

21.01.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

危险类别

第2类

接触途径

靶器官

急性毒性

第4类

第2类

吸入

严重眼刺激

呼吸过敏性

皮肤敏化作用

眼睛接触

吸入

皮肤接触

第1类

第1类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H332吸入有害。

H319造成严重眼刺激。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H317可能导致皮肤过敏反应

MSDS-No.:427203

V001.3

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

第 2页共    11页

防范说明（预防）：

P210远离热源/火花/明火/热表面。――禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆的电气/通风照明/...../设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P285如通风不足，须戴呼吸防护装置。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P261避免吸入粉尘/烟气/蒸气。

防范说明（响应）：

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P342+P311如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

MSDS-No.:427203

V001.3

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

第 3页共    11页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

乙酸乙酯

含量

GHS分类

40-  60%

易燃液体2

141-78-6

H225

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

严重眼刺激2

H319

甲乙酮

10-  20%

9-  19%

5-  10%O

易燃液体2

H225

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

78-93-3

H336

严重眼刺激2

H319

丙酮

易燃液体2

H225

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

67-64-1

H336

严重眼刺激2

H319

聚异氰酸酯

专有组分

急性毒性4;经口

H302

呼吸过敏性1

H334

皮肤敏化作用1

H317

急性毒性3;吸入

H331

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即脱除污染的或浸湿的衣物。

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处。

保暖，置于安静的场所。

根据需要给氧或作人工呼吸。

向医学专家求助。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

立即寻求医疗处置并出示其容器或标签。

第五部分消防措施

危险特性:

易燃液体

有害燃烧产物:

一氧化碳。

二氧化碳

刺激性蒸气。

氮氧化物。

MSDS-No.:427203

V001.3

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

第 4页共    11页

灭火剂:

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

灭火方法:

远离热源、火花、明火或其他点火源储存与使用。

灭火注意事项:

撤离无关人员。

穿全套防护服。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

疏散未受防护的人员。

一旦产品泄漏进入水体或下水道，通知有关当局。

穿戴防护设备。

避免接触皮肤和眼睛。

参见第8部分的建议。

消除方法：

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

确保工作场所通风良好。

避免存在明火和点火源。

穿戴合适的防护服，安全护目镜和手套。

采取措施防止静电排放。

避免与皮肤和眼睛接触。

使用防爆设备。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

避免儿童接触。

参见第8部分的建议。

储存注意事项:

确保贮存和工作区域足够通风。

保持容器密闭。

贮存于阴凉，干燥的场所。

不得靠近热源或点火源，或活性物质储存。

避免阳光直射。

采取预防措施，防止在储存和运输过程中静电放电。

室温下

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

乙酸乙酯

甲乙酮

200 mg/m3TWA

300 mg/m3STEL

600 mg/m3STEL

300 mg/m3TWA

450 mg/m3STEL

300 mg/m3TWA

0,03 mg/m3TWA

400 ppmTWA

无

无

无

无

200 ppmTWA

300 ppmTWA

500 ppmTWA

750 ppmTWA

0,005 ppmTWA

丙酮

聚异氰酸酯

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

防止接触明火、火花和点火源。

使用常规的跨接和接地技术来防止静电电荷积聚。

需要防爆排气装置。

根据良好的工业卫生和安全操作规程进行操作处置。

MSDS-No.:427203

V001.3

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

第 5页共    11页

呼吸系统防护：

眼睛防护：

合适的呼吸面罩。

在可能吸入蒸气/气溶胶的情况下，使用A-P2过滤器。

戴紧密闭合的护目镜。

穿戴面罩。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作间隙和放工后，应洗手。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色,半透明的

液体

pH值：

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

无资料。

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

80°C  (176°F)

-11°C  (12.2°F)

不溶于 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

防止受热，远离点火源和禁配物。

强酸、碱类和氧化剂。

分解产物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

MSDS-No.:427203

V001.3

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

第 6页共    11页

吸入毒性：

吸入有害。

吸入和皮肤接触可能致敏。

皮肤接触

刺激性

反复接触可能会导致皮肤干燥或开裂。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

乙酸乙酯

141-78-6

LD50

LC50

LD50

6.100 mg/kg

200 mg/l

> 18.000

mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

1 h

甲乙酮

LD50

LC50

LD50

2.600 - 5.400

mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

78-93-3

6 h

> 5000 ppm

6.400 - 8.000

mg/kg

丙酮

LD50

LC50

LD50

5.800 mg/kg

76 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

67-64-1

4 h

> 15.688

mg/kg

聚异氰酸酯

专有组分

LD50

959 mg/kg

经口

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  401

（急性经口毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

乙酸乙酯

141-78-6

甲乙酮

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

无刺激性

24 h

中度刺激性

家兔

78-93-3

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

乙酸乙酯

141-78-6

轻微刺激性

刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

世界经济合作与发展组织

准则  405

甲乙酮

家兔

家兔

78-93-3

（急性的眼部刺激或腐蚀）

世界经济合作与发展组织

准则  405

丙酮

刺激性

67-64-1

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

乙酸乙酯

141-78-6

甲乙酮

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

非致敏性

非致敏性

豚鼠最大

值试验

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

豚鼠最大

值试验

豚鼠

78-93-3

MSDS-No.:427203

V001.3

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

第 7页共    11页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

乙酸乙酯

141-78-6

阴性的

bacterial

有或没有

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

甲乙酮

阴性的

阴性的

bacterial

有或没有

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

78-93-3

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

丙酮

bacterial

世界经济合作与发展组织

准则  471

67-64-1

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

乙酸乙酯

141-78-6

乙酸乙酯

141-78-6

甲乙酮

NOAEL=900 mg/kg口服：强饲     90 ddaily

法

NOAEL=0,002

mg/l

吸入

吸入

90 dcontinuous

大鼠

NOAEL=2500 ppm

90 days6

大鼠

78-93-3

hours/day, 5

days/week

丙酮

NOAEL=2500 ppm

口服：饮用  13 weeks

大鼠

67-64-1

水

第十二部分生态学资料

生态信息：

可能在水生环境中造成长期不利影响。

生物累积潜力：

无资料。

MSDS-No.:427203

V001.3

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

第 8页共    11页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

LC50

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

圆腹雅罗鱼

僧帽蚤

测试方法

乙酸乙酯

270 mg/l

164 mg/l

鱼类

48 h

141-78-6

乙酸乙酯

EC50

Daphnia

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

202

141-78-6

（蚤类急性活动

抑制试验）

乙酸乙酯

EC50

LC50

EC50

EC50

LC50

EC50

LC50

EC50

EC50

> 2.000 mg/l

3.220 mg/l

Algae

鱼类

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

141-78-6

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

甲乙酮

96 h

48 h

胖头鱥

世界经济合作与

发展组织准则

203

78-93-3

（鱼类,急性毒性

试验）

甲乙酮

5.091 mg/l

Daphnia

Algae

鱼类

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

78-93-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

甲乙酮

> 1.000 mg/l

8.120 mg/l

78-93-3

（藻类，生长抑

制试验）

丙酮

96 h

48 h

96 h

48 h

72 h

胖头鱥

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

203

67-64-1

（鱼类,急性毒性

试验）

丙酮

6.098,4 mg/l

> 82,8 mg/l

> 89,2 mg/l

> 77,4 mg/l

Daphnia

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

202

67-64-1

（蚤类急性活动

抑制试验）

斑马鱼（新名称：斑马鱼）世界经济合作与

发展组织准则

203

聚异氰酸酯

专有组分

（鱼类,急性毒性

试验）

聚异氰酸酯

专有组分

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

聚异氰酸酯

专有组分

栅藻（被称为绿藻）

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.

MSDS-No.:427203

V001.3

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

第 9页共    11页

乙酸乙酯

快速生物降解性

需氧的

100 %

世界经济合作与发展组织准则

141-78-6

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

甲乙酮

78-93-3

丙酮

快速生物降解性

快速生物降解性

需氧的

需氧的

> 60 %

81 - 92 %

欧盟方法   C.4-E

67-64-1

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

聚异氰酸酯

专有组分

需氧的

42 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

0,6

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

乙酸乙酯

世界经济合作与发展组织

准则  107

141-78-6

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

甲乙酮

丙酮

0,29

0,24

78-93-3

67-64-1

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

本品的废弃物列入《国家危险废物名录》。

根据当地及国家法规要求按有害废物处置。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

污染包装处置：

作为废物处置。

根据当地及国家法规进行废弃处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

3

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1133

标识：

技术名称：

其他信息：

3

ADHESIVES

特殊条款  640D

MSDS-No.:427203

V001.3

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

第 10页共    11页

铁路运输RID分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1133

标识：

技术名称：

其他信息：

3

ADHESIVES

特殊条款  640D

海运IMDG分类：

类别：

3

II

包装类别：

UN号：

标识：

1133

3

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-E ,S-D

-

ADHESIVES

空运IATA分类：

类别：

3

包装类别：

II

353

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

364

1133

标识：

正确货物运输品名：

3

Adhesives

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

符合RoHS法规要求

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

14.11.2014

武佳，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28915670

MSDS-No.:427203

V001.3

胶水\LOCTITE BONDACE 851 15KG

第 11页共    11页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H302吞咽有害。

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H331吸入会中毒。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。