安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

TEROSON PV 8532QI SEALING又名  TEROLAN 8532QI 25KG

安全技术说明书编号 :  311559

V001.3

修订: 24.08.2012

发布日期: 28.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

TEROSON PV 8532QI SEALING又名  TEROLAN 8532QI 25KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

400-9999-406

生效日期:

应急信息：

24.08.2012

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

生殖毒性

危险类别

第2类

接触途径

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H360FD可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

防范说明（响应）：

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P403存放在通风良好的地方。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

MSDS-No.:311559

V001.3

TEROSON PV 8532QI SEALING又名  TEROLAN 8532QI

25KG

第 2页共    6页

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

邻苯二甲酸二乙基己酯

117-81-7

含量

GHS分类

生殖毒性1B

H360FD

25-  40%

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处。

如症状发展和持续，就医。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物。

雾状水，泡沫，干粉或二氧化碳。

分开收集污染的消防水。禁止排入下水道。

消防员必需佩戴带正压的自给式呼吸设备(SCBA)。

灭火方法:

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

隔离泄漏区域。疏散无关人员。

穿戴合适的个人防护设备。

不得排入下水道、土壤。

将员工撤离到安全区域。

尽可能刮净材料。用肥皂和水清洗。

储存于密闭容器中待废弃处置。

用水冲洗污染区域。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

仅在通风良好的场所使用。

穿戴适当的防护服、手套和眼睛/面部保护。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

处理完毕，休息之前须立即洗手。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

MSDS-No.:311559

V001.3

TEROSON PV 8532QI SEALING又名  TEROLAN 8532QI

25KG

第 3页共    6页

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

邻苯二甲酸二乙基己酯

工程控制：

无

5 mg/m3TWA

无

确保足够通风，尤其在有限空间内。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

穿戴面罩。

护目镜

身体防护：

围裙。

防护靴。

手防护：

戴防渗透手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

浅灰色。

糊状

不适用

pH值：

不适用

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

1,45 g/cm3

无资料。

230.000 mPa.s

不适用

不溶于 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

过热。

避免接触的条件：

禁配物：

与强氧化剂反应。

分解产物：

着火时能释放出毒性气体。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

食入有害。

MSDS-No.:311559

V001.3

TEROSON PV 8532QI SEALING又名  TEROLAN 8532QI

25KG

第 4页共    6页

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

邻苯二甲酸二乙基己酯

117-81-7

LD50

LC50

> 9.800 mg/kg

> 10,62 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

4 h

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

CAS-No.

邻苯二甲酸二乙基己酯

117-81-7

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

CAS-No.

邻苯二甲酸二乙基己酯

117-81-7

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

CAS-No.

邻苯二甲酸二乙基己酯

117-81-7

非致敏性

微生物细胞突变：

有害物成分

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

CAS-No.

邻苯二甲酸二乙基己酯

117-81-7

阴性的

bacterial

有或没有

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

重复剂量毒性：

有害物成分

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

CAS-No.

邻苯二甲酸二乙基己酯

117-81-7

NOAEL=500 ppm

口服：喂养  104 weeksdaily

邻苯二甲酸二乙基己酯

117-81-7

NOAEL=0,05 mg/l

吸入

28 days6 hrs/day,

5 days/wk

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  412

（反复吸入毒性试验-

21/14天）

第十二部分生态学资料

生态信息：

产品使用过程中对环境产生的危害应有防护要求。

生态毒性:

禁止排入下水道、地表水、地下水。

MSDS-No.:311559

V001.3

TEROSON PV 8532QI SEALING又名  TEROLAN 8532QI

25KG

第 5页共    6页

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

邻苯二甲酸二乙基己酯

117-81-7

NOEC

3,2 mg/l

鱼类

28 d

世界经济合作与

发展组织准则

204

（鱼类14天延长

毒性试验）

LC50

EC50

> 10.000 mg/l

11 mg/l

鱼类

96 h

48 h

高体雅罗鱼

大型蚤

邻苯二甲酸二乙基己酯

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

117-81-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

邻苯二甲酸二乙基己酯

EC50

31 - 100 g/l

Algae

96 h

117-81-7

（藻类，生长抑

制试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

7,6

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

邻苯二甲酸二乙基己酯

117-81-7

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

基本信息：

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

MSDS-No.:311559

V001.3

TEROSON PV 8532QI SEALING又名  TEROLAN 8532QI

25KG

第 6页共    6页

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H360FD可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害